## Slide 1
TORTUGA
Proteção ativa para a indústria — visão computacional e ciência de dados aplicadas à segurança do trabalho
Challenge SPI × FIAP 2026
Equipe
Celso Fernando Ferrer Singh — RM 565643
Juan Alberto Lenis Rodriguez — RM 559744
Henrique Monteiro Khouri — RM 555572
Rodrigo Arantes da Silva Philippi — RM 557594
Kagio Miura Neto — RM 5592212
Notes: Abertura (0:00–0:25). Apresentar a equipe e o projeto em uma frase: Tortuga é um sistema de segurança do trabalho que usa visão computacional para detectar EPI e postura de risco, e avisa o operador no corpo, por um cinto vestível. Desenvolvido no Challenge SPI em parceria com a FIAP.

## Slide 2
O desafio
Item 1 — problema que o projeto resolve
O problema
Acidentes por ausência de EPI e por postura inadequada seguem entre as principais causas de afastamento na indústria.
A fiscalização é humana, pontual e não escala: um técnico não observa todas as estações o tempo todo.
Quando o alerta existe, ele acende numa tela distante — quem está em risco não fica sabendo.
A gestão age depois do incidente: falta antecipação.
A virada do Tortuga
Não contar acidentes. Prever.
Vigilância contínua em todas as estações, sem depender de presença humana.
O aviso chega ao corpo do operador em menos de 1 segundo.
O histórico vira previsão: quem tende a se acidentar e em quantos turnos.
Notes: 0:25–1:00. O problema é de escala e de latência: fiscalização humana não cobre todas as estações, e o alerta tradicional não chega a quem corre risco. O Tortuga inverte isso — monitora continuamente, avisa no corpo, e transforma o histórico em previsão.

## Slide 3
O que torna o projeto inovador
Item 2 — diferenciais
1
Cinto vestível ESP32
O alerta vai ao corpo: LED, tela OLED, som e vibração. Quem está em risco sabe na hora, sem olhar para tela nenhuma.
2
Predição estatística
Poisson estima a probabilidade no próximo turno; a Binomial Negativa responde em quantos turnos. Superdispersão é detectada e tratada.
3
Configuração visual
O gestor desenha zonas de risco e de exclusão sobre a imagem real da câmera, no navegador, sem editar arquivo nem reiniciar.
4
Fusão multi-câmera
Vários ângulos, uma decisão: o EPI ocultado por um ângulo não vira falso alarme.
Notes: 1:00–1:35. Quatro diferenciais. O cinto é o mais visível. A predição é o mais técnico: não é contagem, é inferência estatística com validação de premissa. A configuração visual foi construída a partir de um apontamento real de campo. A fusão resolve oclusão.

## Slide 4
Arquitetura da solução — tecnologias e módulos
Item 3A — linguagens, frameworks, bibliotecas e integrações
Visão computacional
Python · YOLOv8 (Ultralytics) para EPI · YOLOv8-pose (17 keypoints) · OpenCV · PyTorch (CUDA / Metal / CPU)
Análise e predição
risk_engine próprio: Poisson, Binomial Negativa, Teorema do Limite Central e teste de hipóteses — só biblioteca padrão (math)
Servidor e dados
Flask (API REST) · SQLite em modo WAL · trilha de auditoria append-only encadeada por hash (SHA-256 + HMAC)
Interface
Dashboard HTML/CSS/JS com Chart.js · telas de configuração e check-in por QR (qrcode) · tema claro/escuro
Borda (IoT)
ESP32 (Arduino/C++) · WiFiManager · OLED SSD1306 · buzzer, LED e motor de vibração · HTTP/JSON
Engenharia
Git/GitHub · venv · scripts de diagnóstico próprios (doctor, RTSP, varredura de rede) · notebooks de treino
Notes: 1:35–2:05. Pilha inteiramente em Python no servidor e C++ no dispositivo. Destaque: o motor estatístico não usa biblioteca externa — foi implementado do zero, o que permitiu adicionar o diagnóstico de superdispersão.

## Slide 5
Diagrama da solução
Item 3B — integrações entre os componentes
Câmeras IP
RTSP · 4 estações
(sub-stream 640×480)
Detector (por estação)
Pré-processamento CLAHE
YOLOv8 EPI + YOLOv8-pose
Zonas de exclusão
Servidor Flask
API REST /api/*
SQLite (WAL)
Auditoria hash-chain
Dashboard
Risco preditivo
Poisson × BN
Cinto ESP32
OLED · buzzer
vibração · LED
Exportação
CSV/HTML assinado
Check-in por QR
Celular → operador ativo
O detector só reporta o que vê; o servidor decide, registra e distribui. Multi-câmera na mesma estação → fusão de ângulos.
Notes: 2:05–2:30. Fluxo: câmera → detector (um processo por estação) → servidor, que é a autoridade: grava, audita e distribui para o dashboard, para o cinto e para a exportação. O check-in por QR amarra operador, cinto e estação.

## Slide 6
Demonstração — detecção ao vivo
Item 4 — protótipo em funcionamento na metaindústria
ESPAÇO PARA O PRINT
print da janela do detector (EPI + pose) rodando na câmera da planta
O que observar
Caixas de EPI com a confiança do modelo
Esqueleto da pose e índices RULA / REBA
Zona de exclusão em laranja sobre a máquina
Quadros por segundo e estação identificada
Notes: 2:30–3:15. Esta é a Fase 1 e 2 rodando sobre câmera IP real da metaindústria. Mostrar a detecção de pessoas e EPI, o esqueleto da pose e a zona de exclusão que impede o braço robótico de ser lido como pessoa.

## Slide 7
Demonstração — dashboard preditivo
Item 4 — a Fase 3 em operação
ESPAÇO PARA O PRINT
print do dashboard: KPIs, risco por operador e selo da Binomial Negativa
O que observar
Probabilidade de incidente no próximo turno
Turnos até o próximo incidente
Selo de validação do modelo (φ)
Risco por área com sugestão da IA
Notes: 3:15–3:50. Aqui está o diferencial de ciência de dados. Cada operador tem uma taxa estimada; a previsão vem da Poisson e o tempo de espera da Geométrica. Se os dados mostram superdispersão, o sistema alarga os intervalos sozinho.

## Slide 8
Demonstração — configuração pelo gestor
Item 4 — usabilidade sem tocar em código
ESPAÇO PARA O PRINT
print da tela /config com a imagem da câmera ao fundo e o retângulo desenhado
O que observar
Imagem real da câmera como fundo
Zona de exclusão desenhada com o mouse
Calibração do detector por estação
Perfis de EPI por operador
Notes: 3:50–4:10. Este ponto nasceu de um apontamento em campo. O gestor desenha sobre a imagem real e a mudança chega ao detector em segundos, sem reiniciar. Nenhuma edição de arquivo.

## Slide 9
Demonstração — cinto ESP32
Item 4 — o alerta que chega ao corpo
ESPAÇO PARA O PRINT
print ou foto do cinto: OLED, LED e o alerta disparando
O que observar
Violação detectada → som, luz e vibração
Mensagem educativa no OLED
Retorno automático ao verde
Opera em rede isolada, via ponto de acesso do PC
Notes: 4:10–4:30. O cinto foi validado em campo: ligamos a exigência de capacete, a violação disparou o alerta, e ao normalizar ele voltou sozinho para o estado de conformidade.

## Slide 10
Principais códigos desenvolvidos
Item 6 — o núcleo do projeto
risk_engine.py
Motor preditivo — Poisson, Binomial Negativa e teste de hipóteses
lam = k / t # taxa do operador
p_next = 1 - exp(-lam * horizon) # Poisson: chance
eta = 1 / (1 - exp(-lam)) # Geometrica: quando
phi = chi2 / dof # dispersao (Pearson)
if phi > 1.5: ci *= sqrt(phi) # robustez (BN)
detector.py
Regra de violação em modelo só-positivos
# EPI exigido que NAO aparece = ausente
present = [d.class_name for d in dets
if not d.is_violation]
missing = [e for e in required
if e not in present]
gui.py
Zona de exclusão — remove a máquina da cena
cx, cy = centro(bbox)
ignorado = any(x1*W <= cx <= x2*W and
y1*H <= cy <= y2*H
for (x1,y1,x2,y2) in zonas)
dets = [d for d in dets if not ignorado(d)]
tortuga_esp32.ino
Firmware do cinto — alerta não bloqueante
void handleStatus() { // POST /status
gSev = parseSev(sev, status);
applyState(); // LED+OLED+buzzer
} // auto-clear em 7 s sem novo alerta
Notes: 4:30–4:45. Quatro trechos que sustentam o projeto: o motor estatístico, a regra de violação para modelo só-positivos, o filtro espacial da zona de exclusão e o firmware do cinto.

## Slide 11
Perspectivas — o que falta até a entrega
Item 5
Já funcional
Detecção de EPI e de postura em câmeras IP reais
Dashboard preditivo com Poisson × Binomial Negativa
Cinto ESP32 validado em campo
Zonas de risco e de exclusão configuráveis pelo gestor
Multi-câmera, fusão de ângulos e auditoria assinada
Check-in por QR e perfis de EPI por operador
Em andamento
Ajuste fino do modelo com o conjunto de imagens da própria SPI (99 fotos rotuladas)
Homografia entre câmeras para casar a mesma pessoa por geometria
Painéis de auditoria e de fusão dentro do dashboard (hoje via API)
Backup automatizado da base de produção
Ampliação para as demais câmeras da planta
Notes: 4:45–5:00. Ser honesto sobre o estágio: o núcleo está funcional e validado em campo. O que falta é refinamento — modelo com dados próprios, geometria entre câmeras e visualização de auditoria.

## Slide 12
Segurança que age antes do acidente.
Projeto Tortuga · Challenge SPI × FIAP 2026 · Validado em campo na metaindústria
github.com/celsoferrersingh/tortuga
Notes: Encerramento. Reforçar a frase-chave: o Tortuga não conta acidentes, ele antecipa. Agradecer.